ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Техническа характеристики : | Изисквания : |
| --- | --- |
| - тип автомобил | Самосвал |
| - двигател | дизелов |
| - обем на двигателя | до 5 000 куб.см |
| - мощност на двигателя | От 250 до 300 к.с |
| - ниво на емисии | Европейски стандарти за емисии- минимум EURO 3 или еквивалентни |
| - скоростна кутия | Минимум 6 степенна, ръчна |
| - спирачна система | ABS и спирачка на мотора |
| - Колесна форма | 4 х 2 |
| - Брой оси | 2 бр., мост 4 х 2 окачване ресорно |
| - кабина | Единична, 2+1 седалки |
| - Товароносимост на самосвален кош. | От 6 000 до 8 000 кг. |
| - резервоар за гориво | 1 бр. |
| - сигнални лампи /маяк/ | да |
| - осветителни лампи за нощна работа | да |
| - обслужване и разтоварване | Автоматизирано |
| - радио | да |
| - Звуков сигнал при задно движение | да |
| - Камера за задно виждане | да |
| Дължина на автомобила | Да не по-дълъг от 8 м, поради особеностите на терена който ще се обслужва |
| - Снимков материал на автомобила, вкл. табло с километраж | да |
| - Серво управление | да |
| -Разположение на волана | Ляво по посока на движението |
| -Наличие на тахограф | да |
| - други изисквания | Автомобила трябва да има изправна ходова част. Гуми размер 295/80/22,5 – максимум 50 % износване. |
| -година на производство | От 2004 г. до 2014 г. |
| -състоянието на автомобила | Да няма видими повреди пречещи на нормалната му експлоатацията, както и наличие на корозия или огънати елементи и неработещи възли, не трябва да има участъци с нарушено антикорозионно покритие. |